UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

FASE: 	PROJETO EXECUTIVO

OBRA: 	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

LOCAL: 	RIO BRANCO - AC

2018

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETONICO

# Da Apresentação do Empreendimento

O presente memorial tem por objetivo descrever a proposta de construção do edifício de psicologia da Universidade Federal do Acre, localizado no Campus Rio Branco, na rodovia BR 364, Km 04 – Distrito Industrial, Rio Branco – AC.

As áreas previstas para a referida edificação equivalem:

- Área Útil:		358,44	m²

- Área Construída:	560,56 m²

- Área de Cobertura:	560,56 m²

Para o melhor desenvolvimento do projeto foram respeitadas diversas normas, tais como a NBR9050 (Norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), Decreto nº5296 (lei de acessibilidade).

# Localização

A edificação será executada no campus sede da Universidade Federal do Acre, na cidade de Rio Branco.

Figura 1 - Localização do bloco em relação ao Campus da UFAC

# Programa de Necessidades

O programa de necessidades baseou-se no projeto arquitetônico original encaminhado pela CONTRATANTE, bem como nas necessidades dos referidos usuários para o desenvolvimento das atividades.

Segue abaixo tabela com as áreas dos ambientes previstos no referido edifício:

| CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE |
| --- |
| AMBIENTE | ÁREA (m²) |
| Espera | 41,58 |
| Sala de Reuniões | 20,01 |
| Coordenação Geral | 19,67 |
| Circulação | 73,77 |
| Sala Espelho | 19,67 |
| Atendimento em Grupo 01 | 25,70 |
| Atendimento 01 | 12,40 |
| Atendimento 02 | 12,40 |
| Atendimento Psicólogo | 12,40 |
| Atendimento Infantil | 19,60 |
| Atendimento em Grupo 02 | 19,60 |
| Copa | 7,25 |
| WC Feminino | 21,26 |
| WC Masculino | 21,26 |
| WC PNE | 4,29 |
| Depósito | 7,25 |
| Atendimento Virtual | 20,36 |

# Partido Arquitetônico

As condicionantes do referido projeto baseiam-se principalmente no aproveitamento do espaço mediante ao programa de necessidades. Buscou-se adequar a proposta inicial, que foi desenvolvida pela fiscalização, às necessidades das normas vigentes de acessibilidade à portadores de necessidades especiais.

O projeto foi norteado pelas normativas pertinentes e foram adotados materiais que oferecem o maior custo-benefício e técnicas que buscam racionalizar o processo construtivo quanto ao cronograma físico-financeiro e ao orçamento da obra.

# Da Edificação

A construção será executada em estrutura de concreto e vedação de bloco de cerâmico em meia vez. Sua cobertura será feita em telha termoacústica sobre estrutura metálica.

Foi previsto piso porcelanato retificado com acabamento natural na cor bege claro em todo a edificação, e piso tátil vindo da calçada de acesso e direcionando à recepção e demais ambientes da edificação.

Nas paredes foi adotada pintura acrílica semi-brilho lavável na cor branca e para os banheiros utilizou-se revestimento cerâmico de 15x15 cm nas paredes do piso até 2,10m e pintura acrílica fosca lavável de 2,10 até o teto.

Visando maior confidencialidade às consultas dos pacientes e psicólogos foi previsto nas salas de atendimento individual e em grupo isolamento acústico, adotando contraparede de gesso e manta de lã de vidro.

Para o forro foi adotado gesso com pintura acrílica semi-brilho lavável na cor branca.

As janelas são todas em vidro temperado. As portas internas que dão acesso a ambientes são em madeira enquanto a porta de acesso principal é em vidro temperado. Entre a sala de atendimento em grupo e a sala espelho foi prevista uma janela dupla com película espelhada voltada para a sala de atendimento em grupo.

Foram propostos brises de metalon nas projeções do beiral, seguindo a identidade visual das edificações do campus. Sobre as janelas foram previstos brises fixos de chapa de aço com pintura marrom dando ritmo à fachada e mantendo a identidade visual.

# Normativas

O projeto arquitetônico baseia-se nas normativas abaixo citadas, além das necessidades dos usuários da referida edificação.

| NBR6492 | Representação de projetos de arquitetura |
| --- | --- |
| NBR7679 | Termos básicos relativos à cor |
| NBR13531 | Elaboração de projetos de edificações - Atividades Técnicas |
| NBR13532 | Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura; |
| NBR7170 | Tijolo maciço cerâmico para alvenaria |
| NBR7171 | Bloco cerâmico para alvenaria |
| NBR11801 | Argamassa de alta resistência mecânica para pisos |
| NBR13816 | Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia |
| NBR13817 | Placas cerâmicas para revestimento – Classificação |
| NBR13818 | Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios |
| NBR8083 | Materiais e sistemas utilizados em impermeabilização |
| NBR9575 | Impermeabilização - Seleção e projeto |
| NBR9689 | Materiais e sistemas de impermeabilização |
| NBR9050 | Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos |
| NOR 203-01-92 | Normas para Elaboração de Projetos em Aquartelamentos e Critérios Básicos de Elaboração e Análise de Projetos e seus anexos |

Dênis Edgar Reimann

Arquiteto e Urbanista

CAU A100611-8